Быстрое программирование.

Главное преимущество передатчиков NAVIgard 20xx  - простота программирования.

Для этого не потребуется персональный компьютер. Вам необходимы лишь:

- Чистая СИМ карта

- Любой мобильный телефон.

Вставьте СИМ карту в мобильный телефон, установите PIN код 5555 или отключите запрос PIN кода. Удалите из сим-карты все телефонные номера.

ШАГ 1.

Первые два номера используются для передачи отчётов на GSM приёмники NAVIgard DG xxxx

в формате CID DATA

Запишите в сим-карту первый телефонный номер.  Поле “Имя” для этого номера должно содержать 5 цифр

Первые 4 цифры – номер объекта для отчета в формате CID DATA

Пятая цифра – уровень избирательности отчетов для этого телефонного номера.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 0-5 |

Пример:  Код события в формате CID DATA:  9876E13001003, уровень избирательности от 0 до 5

( см. таблицу).

Запишите в сим-карту второй телефонный номер для отчета в формате CID DATA (дублирующий).

В поле “Имя” для этого номера запишите только одну цифру – уровень избирательности.

Если Вы не используете отчёты в формате CID DATA, запишите  в ячейки для номеров телефонов и имён   0.

ШАГ 2.

Запишите в сим-карту телефонные номера для отправки текстовых сообщений (до 6 номеров)  третьего по восьмой. В поле “Имя” для каждого номера запишите только одну цифру – уровень избирательности.

Вставьте сим-карту в держатель на плате передатчика NAVIgard 20xx и включите передатчик..

Пример для телефона Siemens S55:

Найдите в меню “телефонный справочник” (“Phonebook”)

(например, правая кнопка “меню”, затем левая кнопка “М.меню” – “телеф.справ.”)

Удалите все записи.

Выберите “Новая запись”.

Введите номер телефона приемника, введите имя: черыре цифры – номер объекта и 1 цифра – уровень избирательности.

Проверьте “Запись ном.:” – должна быть “1”, то есть это первый телефонный номер в сим-карте. Нажмите “Сохранить”.

Выберите “Новая запись”.

Введите номер телефона приемника, введите имя – первая цифра – уровень избирательности, далее можно ввести любые символы, можно не вводить. Проверьте “Запись ном.:” – должна быть “2”, то есть это второй телефонный номер в сим-карте. Нажмите “Сохранить”.

Повторите все для остальных телефонных номеров (всего до 8 номеров).

На первые два телефонных номера отправляются отчеты CID DATA, на остальные – SMS отчеты.

Если вместо телефонного номера записать “0” (ноль) или установить уровень избирательности –“0”  ноль, то отчеты по этому номеру отправляться не будут.

| Уровень избирательности | Коды |
| --- | --- |
| 0 | Никакие отчёты не отправляются |
| 1 | E130,E133, E100, E110, E120, E122, E301, E302 (тревоги и неисправности) |
| 2 | R401 (постановки) + уровень 1 |
| 3 | E401 (снятия) + уровень 2 |
| 4 | R130, R133, R100, R110, R120, R301, R302 (восстановления) + уровень 3 |
| 5 | E137, R137, E570, R570, E351, R351, E354 (все отчеты) |